## Slide 1
Curso de Riego por Goteo
Parte 2
Emisores - Pautas de Diseño

## Slide 2
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LOS
EQUIPOS DE RIEGO LOCALIZADO
QUE FACILITAN Y/O PERMITEN EL
MANEJO DEL RIEGO
B.- SATISFACCION DE LA DEMANDA
C.- VOLUMEN DE SUELO MOJADO
POR LOS EMISORES
D.- DISPOSICION DE LOS EMISORES
A.- SECTORIZACION

## Slide 3
A.- SECTORIZACION
En la sectorización se debe considerar :
CARACTERISTICAS FISICAS DE SUELO
(RETENCION DE HUMEDAD,
PROFUNDIDAD DE SUELO, TEXTURA)
CARACTERISTICAS QUIMICAS DE SUELO
(pH, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA)
TOPOGRAFIA
CULTIVO A IMPLANTAR

## Slide 4
SI NO SE CONOCE NADA DE LA PROPIEDAD O SE DESEA
UBICAR UNA PROPIEDAD ENTRE VARIAS
Opción:Estudio de la zona con sensores remotos
Ej: localización entre 2 propiedades. Ubicar suelos en general

## Slide 6
PARA REALIZAR LA SECTORIZACION
SE PUEDE USAR:
ESTUDIO DETALLADO DE SUELO
MAPEO ELECTRONICO DEL SUELO
(Conductividad Eléctrica, 0 - 90 cm)
(Muestreo suelos cada 1-2 ha)

## Slide 7
MAQUINA QUE REALIZA MAPEO

## Slide 8
Ejemplo de sectorización

## Slide 14
B) SATISFACCION DE LA DEMANDA
DONDE:
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL.
Es mayor cuando:
Aumenta la temperatura del aire
Disminuye la Humedad del aire
Aumenta el viento
Eto =
Kc =
COEFICIENTE DE CULTIVO.
Aumenta cuando hay mayor desarrollo de hojas.
Es mayor en plantaciones más densas.
Es menor en conducciones en espaldera que parral.
DEMANDA =
Eto x Kc

## Slide 15
EVAPORACION DE
BANDEJA CLASE A
ESTACION
METEOROLOGICA

## Slide 17
Frutales
En Valle de Uco= 6 a 7 mm/día, se operará con unos 5-6 mm/día aproximadamente
En Lavalle= 7-8 mm/día, se operará con unos 6 mm/día aproximadamente
San Juan= 9-10 mm/día, se operará con unos 6-7 mm/día aproximadamente
Esto puede solucionarse parcialmente diseñando con un Ead menor y satisfaciendo en pleno verano con mas horas de bombeo
En frutales y olivos es muy importante el Volumen del Suelo Mojado

## Slide 18
C.- VOLUMEN DE SUELO MOJADO
POR LOS EMISORES
VOLUMEN DE SUELO MOJADO
SI ES MAS BAJO DE LO RECOMENDADO= DEFICIT
SI ES MAYOR= EXCESO DE AGUA PERMANENTE
Este es un concepto muy importante

## Slide 19
D.- DISPOSICION DE LOS EMISORES
LA DISPOSICION
DE LOS EMISORES,
DEPENDE DE LA
SUSCEPTIBILIDAD
DEL FRUTAL
AL ATAQUE DE
PATOGENO
AL CUELLO
Y/O AL TRONCO
Importante en microaspersión

## Slide 20
Diseño Agronómico
N° de emisores por planta
Porcentaje de suelo mojado (PSM)
Hay que tomar muy en cuenta

## Slide 21
Características de los emisores
Para goteros autocompensantes: 0 > x ≤ 0,5 (régimen turbulento)
Para gotero no autocompensantes: 0,5 > x ≤ 0,75 (régimen turbulento)

## Slide 22
NO AUTOCOMPENSADO
Económico
Pendientes planas
Mayor vida útil
Mayor longitud de hilera
Menor longitud de hilera
MODELO DE GOTERO
AUTOCOMPENSADO
Autolimpiante
Pendientes onduladas
Menor vida útil

## Slide 24
Gotero Interlínea
(inline)
b) Gotero Integrado
(online)
c) Gotero Pinchado
(botón)
Caudal: 1 a 8 l h-1
Espaciamiento: 0,15 a 2 m
Presión: 1 kg cm-2
Antisifón
Antiarena
Antidrenante
Antiraíces
NUEVOS DESARROLLOS
GOTEROS

## Slide 25
CINTAS DE RIEGO
Caudal: 80 a 900 l h-1 /100 m
Espaciamiento: 0,10 a 0,60 m
Presión: 0,5 - 1 kg cm-2
LECHUGA

## Slide 26
CINTAS O MANGUERAS DE RIEGO
FRUTILLA
APIO

## Slide 27
MANGUERA EXUDANTE
Fabricada con membrana de microfibras entrecruzadas, formando una malla porosa con poros de 4 a 5 micras, los poros ocupan del 50 al 100% de la superficie de la manguera.
Caudal: 1 a 1,75 l h-1 / m
Presión: 0,2 – 0,35 kg cm-2

## Slide 28
b) microjet
c) difusor
d) nebulizador
e) rociador
Formas de aplicar el agua
Formas de aplicar el agua

## Slide 29
Ferreira, 2008

## Slide 30
TIPOS Y DISPOSICION DE EMISORES EN DISTINTAS ESPECIES
FRUTALES CONSIDERANDO LA SUSCEPTIBILIDAD DE ESTA
ENFERMEDADES EN EL TRONCO O CUELLO
CULTIVO
TIPO EMISOR
SUSCEPT.
ENFERMEDADES
DEL CUELLO
OBSERVACIONES
PERAS
GOTERO
MICROASPERSOR
MUY BAJA
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
UN MICROASPERSOR
POR PLANTA O UNO CADA
DOS PLANTAS
MANZANOS
GOTERO
MICROASPERSOR
BAJA
(CANCRO PROBLEMA
DE CURIO AL NORTE)
DURAZNO Y
NECTARINO
GOTERO
MEDIO
(CANCRO)
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
CEREZOS
GOTERO
ALTO
(Phytoptora Y
CANCER BACTERIAL)
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
CIRUELOS
GOTERO
BAJO
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA

## Slide 31
CULTIVO
TIPO EMISOR
SUSCEPT.
ENFERMEDADES
DEL CUELLO
OBSERVACIONES
NOGAL
MICROASPERSOR
MUY ALTO
(Phytoptora)
UNO O DOS MICROASPERSORES
POR PLANTA SIN MOJAR TRONCO
ALMENDROS
GOTERO
MUY ALTO
(Phytoptora Y CANCRO)
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
PALTO
MICROASPERSOR
BAJO
UN MICROAPERSOR POR PLANTA
CITRICOS
GOTERO
ALTO
(Phytoptora)
DOS LATERALES CON GOTEROS
DE 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
ARANDANO
GOTERO
BAJO
UN LATERAL CON GOTERO DE
4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
FRUTILLA
GOTERO
BAJO
UN LATERAL CON GOTERO DE
4 L/h A 0,5 m SOBRE LA HILERA
VIDES
VINIFERAS
GOTERO
BAJO
UN LATERAL CON GOTERO DE
2 O 4 L/h A 1 m SOBRE LA HILERA
VIDES
DE MESA
GOTERO
BAJO
UNO O DOS LATERALES CON
GOTEROS DE 4 L/h A 1 m
SOBRE LA HILERA
(MICROASPERSOR)

## Slide 32
VOLUMEN DE SUELO REGADO
RECOMENDABLE
PORCENTAJE DE SUELO MOJADO (PSM)
POR GRUPO DE CULTIVOS
CULTIVO
PORCENTAJE DE
SUELO MOJADO (%)
VIDES
30 – 35
FRUTALES
45 – 55
HORTALIZAS
55 – 65

## Slide 33
VOLUMEN DE SUELO MOJADO

## Slide 35
BULBO HÚMEDO
Y
RAÍCES
FORMA DEL BULBO
Estratificación
Obstáculos Impermeables
Caudal y tpo de riego
(emisor)

## Slide 36
BULBO HÚMEDO (TIPO SUELO)
Fuente: Netafim

## Slide 37
FRANJA HÚMEDA (SOLAPE)
Qué se debe hacer cuando
Llueve?

## Slide 38
FRANJA HÚMEDA (SOLAPE)
Poco espaciamiento
Gran espaciamiento

## Slide 39
Como estimar el porcentaje de suelo mojado
PSM = (Area plantación / área mojada) x 100
Área mojada= (3,14 x Diámetro mojamiento2 / 4) x (N° emisores por planta)
- Microaspersión: Diámetro mojamiento = Diámetro de tiro de microaspersor
- Goteo: Diámetro mojamiento = Diámetro mojamiento gotero
Diámetro mojamiento

## Slide 40
Diámetro Mojado Gotero

## Slide 41
Diámetro Mojado Gotero

## Slide 42
ENSAYO A CAMPO

## Slide 45
EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL RIEGO LOCALIZADO

## Slide 46
Distribución de presiones

## Slide 47
PRINCIPALES FALLAS ENCONTRADAS SOBRE LOS EQUIPOS DE RIEGO POR GOTEO
36% presenta falta de atención en el diseño agronómico
40% presenta falta de atención en el diseño hidráulico
52% presenta fallas en la operación del método de riego
68% presenta problemas de mantenimiento
84% falta de regulación de válvulas en el campo
Además hay falta de reinversión en el momento adecuado de laterales con emisores autocompensados

## Slide 48
EVALUACIÓN DEL DISEÑO AGRONÓMICO
EVALUACIÓN DEL DISEÑO HIDRÁULICO
EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN
DESEMPEÑO DE UN EQUIPO DE RIEGO LOCALIZADO

## Slide 49
Cuantificar la uniformidad en la distribución del agua
Detectar problemas de funcionamiento, plantear soluciones sencillas y económicas
Comprobar el estado de los componentes de la instalación
Analizar los criterios de la operación del sistema de riego
FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD
Certificar la instalación de campo
Al inicio y mitad del ciclo de riego
Cuando se sospeche de algún problema
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD

## Slide 50
METODOLOGÍAS DE CAMPO
Merriam y Keller modificada (1992)
ASAE EP458 (1998)
ITRC (2007)
MATERIALES NECESARIOS
Manómetros de glicerina (2- 4 -10 kg/cm2)
Probetas graduadas (100 ml)
Cinta métrica (50-100m)
Cronómetros
Planillas de registro

## Slide 51
q1
q2
q8
q7
q6
q5
q12
q11
q10
q9
q16
q15
q14
q13
q3
q4
Pf 1
Pf 2
Pf 3
Pf 4
Pv
RELEVAMIENTO DE CAMPO
Se asocia la Pf con el caudal del último gotero, ej: Pf1 con q4; Pf3 con q12

## Slide 52
A efectos de diseño se establece la condición de que la parte de la finca que menos
agua reciba, tenga como mínimo una cierta fracción de la dosis media. A esa fracción
se llama "coeficiente de uniformidad" y se representa por Cu.
donde:
q25%= Caudal del 25% de emisores con caudal bajo (l/h)
qprom.= Caudal promedio de todos los emisores (l/h)
Esta fórmula se la utiliza para evaluar el funcionamiento de un sistema de riego.
En cambio, para diseño se utiliza el concepto de Uniformidad de
distribución (Keller y Karmelli, 1974) ó Uniformidad de Emisión (UE), (ASAE, 1987):
CV= Coeficiente de variación según la categoría del emisor
= Desviación típica
Ne= Número de emisores por planta
qns = Caudal mínimo del emisor (l/h)
qa.= Caudal nominal del emisor (l/h)

## Slide 53
Pv
Pi
PV = +- 20% Pi
CÁLCULO DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (CU%)

## Slide 54
En el ejemplo CU= 90,9% en consecuencia es catalogado
Como “Buena”

## Slide 55
Caso de una terciaria al costado
Se midió caudal durante 30”, luego
Qe, h.5,c=((16*3600)/(30*2))/1000
O bién= (((16*2)*3600)/60)/1000
= 1,92 l/h

## Slide 56
Coeficientes de uniformidad por válvula – Tareas a realizar en cada sector para
mejorar el desempeño del equipo de riego

## Slide 66
RECOMENDACIONES:

## Slide 67
GESTIÓN DEL RIEGO EN FINCA
CLIMA – SUELO - CULTIVO
COMO?
Clima: Tanque tipo A
Suelo: Sonda FDR
Retroalimentación
Eficiencia de Riego
EC - EAP – EAL – EDI
EAP - CU
CONTROL
PLANIFICACIÓN (dr – IR)
Medir Caudales
TÁCTICA DE RIEGO
ESTRATEGIA DE RIEGO
Planta: Cámara de Presión - Brote
PLANIFICACIÓN dr-IR
CONTROL
OPERACIÓN Qu-Tr

## Slide 68
CONTROL DEL PROGRAMA DE RIEGO
0%
50%
100%
RENDIMIENTO (%)
HUMEDAD DEL SUELO
Punto de riego
Tanque lleno
Déficit de agua
Exceso de agua
Pérdida silenciosa del rendimiento

## Slide 69
Lámina de Riego del Equipo:
Según una planta:
Según un gotero:

## Slide 70
CONTROL PROGRAMA DE RIEGO:

## Slide 71
Riego
CDC
Reposición
Mayor punto oxigenación
PMP

## Slide 74
0,96 dS/m
1,16 dS/m
1,05 dS/m
2,01 dS/m (Cosecha)
Lluvias febrero
Fertilizaciones controladas
Lavado fertilizante
2,01 dS/m (Cosecha)
1,19 dS/m
Sensor 5TE
Déficit Hídrico a cosecha
CONTROL PROGRAMA DE RIEGO:
Sensor GS3

## Slide 75
Muchas Gracias !!